стр.1 из 2

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

Для заказа ленточного конвейера типа __________________________________________

Место установки _______________________________________________________________

Заказчик:

(Наименование, почтовый адрес, факс, телефон, e-mail)

Срок поставки

|  |  | № |  |  |  |  | Основные характеристики конвейера |  |  |  |  | Значение |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | п./п. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | Ширина ленты, мм: | 650 |  | 800 |  |  | 1000 | 1200 | 1400 |  | 1600 |  |  |  |
|  | 2 |  | Длина конвейера, м: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  | Производительность: |  | фактическая, т/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | пиковая, т/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  | Скорость движения ленты, м/с |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  | Угол установки конвейера |  |  |  |  | Средний угол, град | * |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Перепад высот, м |  |  |  | * |  |  |  |
|  | 6 |  | Груз |  |  |  |  |  |  |  |  | Насыпная масса, т/м3 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Кусковатость, мм |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 |  | Напряжение | приводных электродвигателей, В: | 380/660 | 660/1140 |  | 1140/6000 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Электродвигателя натяжного устройства, В: | 380/660 |  | 660/1140 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | привода тормоза, В: |  |  |  |  |  |  | 380/660 |  | 660/1140 |  |  |  |
|  | 8 |  | Установленная мощность, кВт |  |  |  |  |  |  |  | всего | ** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в т.ч. привода | ** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | промежуточного привода | ** |  |  |  |
|  | 9 |  | Натяжное устройство | Тип |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Ход каретки, м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Телескопичность, м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10 |  | Став конвейера: | жесткий напольный |  |  | жесткий подвесной |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | канатный напольный |  |  | канатный подвесной |  |  |
|  | 11 |  | Расстояние между роликоопорами, мм: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Участковый конвейер |  |  | Магистральный конвейер |  |  |
|  |  |  |  |  | Ширина ленты | Верхняя ветвь |  |  | Нижняя ветвь |  | Верхняя |  |  | Нижняя ветвь |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ветвь |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 650 |  |  |  |  | 1500 |  |  |  |  |  | 3750 |  | - |  | - |  |  |  |
|  |  |  |  | 800 |  |  |  |  | 1500 |  |  |  |  |  | 3750 |  | - |  | - |  |  |  |
|  |  |  |  | 1000 |  |  |  |  | 1500 |  |  |  |  |  | 3750 |  | 1250 |  | 2500 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1200 |  | 3000 |  |  |  |
|  |  |  |  | 1200 |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  | 1250 |  | 2500 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1500 |  | 3750 |  |  |  |
|  |  |  |  | 1400 |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  | 1000 |  | 3000 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1250 |  | 3750 |  |  |  |
|  |  |  |  | 1600 |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  | 1250 |  | 2500 |  |  |  |
|  | 12 |  | Устройство запуска |  |  | жесткий запуск |  | гидромуфта |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | конвейера: |  |  |  |  | устройство плавного пуска | частотное регулирование |  |  |
|  | 13 |  | Тип тихоходной муфты: |  | зубчатая | цепная | фланцевая |  |  |
|  | 14 |  | Редуктор |  | Тип |  |  | цилиндрический | коническо-цилиндрический |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Страна производитель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 15 |  | Расположение приводных блоков: | правое |  |  | левое |  |  |  |  |  |
|  | 16 |  | Центрирующие роликоопоры: |  | Да |  |  | Нет |  | шт. |  |  |
|  | 17 |  | Комплект ЗИП: |  |  |  | Да |  |  | Нет |  |  |  |  |  |
|  | 18 |  | Комплект ловителей ленты: |  | Да |  |  | Нет |  |  |  |  |  |
|  | 19 |  | Комплект электрооборудования: | Да |  |  | Нет |  |  |  |  |  |
|  | 20 |  | Наличие пусковой аппаратуры: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | нет |  | пускатели |  | аппаратура плавного пуска |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | устройство комплектное УК-6 | комплектное распред. устройство КРУВ-6 |  |  |

ОАО «Александровский машиностроительный завод» Россия, 618320, Пермский край, г. Александровск, ул. Войкова, 3. http://www.amz.perm.ru, E-mail: amz@permonline.ru (34274)3-14-21, 3-27-87, 3-27-45 (34274)3-19-75, 3-24-54

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | стр.2 из 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21 | Диаметр приводных барабанов (без учета толщины футеровки), мм.: |  |
|  |  | Магистральные конвейеры |  |  |  |  | Участковые конвейеры |
|  |  |  |  | Ширина ленты |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 650 |  |  |  |  |  |  | 500 |
|  |  | - |  | 800 |  |  |  |  | 400 | 500 |
|  |  | 800 |  | 1000 |  |  |  |  |  |  | 630 |
|  | 800 | 1000 |  | 1200 |  |  |  |  |  |  | 800 |
|  |  | 1250 |  | 1400 |  |  |  |  |  |  | - |
|  |  | 1250 |  | 1600 |  |  |  |  |  |  | - |
| 22 | Футеровка приводного барабана: | нет | съемная |  | клееная | накатка |
| 23 | Перевозка людей: |  | по грузовой ветви |  | по холостой ветви |
| 24 | Крепление конвейера к почве: |  | на фунд. болтах |  | на анкерах | подвесной |
| 25 | Температура окружающей среды, ◦С |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 |  |  | Обозначение |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Применяемая конвейерная | Изготовитель |  |  |  |  |  |  |  |
|  | лента |  | Разрывная прочность, Н/мм |  |  |  |  |
|  |  |  | Погонный вес, кг/м |  |  |  |  |

- Дополнительные требования:

- ______________________ Схема конвейера___________________________

ВНИМАНИЕ:1.Указать расстояние (м) от оси выносного барабана до оси первого приводного барабана.

Примечания:* - Указать точное значение или представить эскиз профиля трассы с указанием длины участков и

углов.

**- Допускается не заполнять.

От Заказчика:	«Согласовано» с ОАО «АМЗ»

Служба механика

________________________________________

Служба энергетика

________________________________________

Служба автоматизации

________________________________________

ОАО «Александровский машиностроительный завод» Россия, 618320, Пермский край, г. Александровск, ул. Войкова, 3. http://www.amz.perm.ru, E-mail: amz@permonline.ru (34274)3-14-21, 3-27-87, 3-27-45 (34274)3-19-75, 3-24-54